一、 为了保证飞行安全、运输质量和操作便利，货物的包装应符合国家标准或行业标准；对于尚无相关标准的货物，则应满足南航相关规定，南航根据货物的性质、体积、重量、形状、中转次数、气候、载运飞机条件，要求托运人选用适当的材料及包装方法妥善包装。

二、 货物包装要求坚固、完好、轻便，在运输过程中应保证：

（1） 包装不致破损；

（2） 内装物不漏失；

（3） 填塞要牢，内装物相互不摩擦、碰撞；

（4） 没有异味散发；

（5） 不因气压、气温变化而引起货物损坏和变质；

（6） 不伤害机上人员和操作人员；

（7） 不污染飞机、设备和机上其它装载物；

（8） 便于装卸操作。

三、 为了避免飞机货舱的空调系统堵塞，不得用带有碎屑、草末等材料作为外包装，如草袋、草绳、粗麻包等。包装的内衬物，如谷糠、锯末、纸屑等不得外漏。

四、 包装外部不能有突出的棱角，也不能有钉、钩、刺等。包装外部需清洁、干燥、没有异味和油腻。

五、 包装容器的材料要良好，不得用腐朽、虫蛀、锈蚀的材料；为了安全，必要时可用塑料、铁箍加固。

六、特殊货物包装要求应参照《特种货物包装要求》